Сетка «2Mil-Line» прицела Р4х32ML

Сетка  градуирована в миллирадианах:

а = 2 мрад = 6,8 угл. минуты ≈ 2 мил ≈ 20 см/100м.

b = 1 мрад.

Стрелок может осуществить пристрелку оружия на нескольких дистанциях, создав таблицу углов прицеливания на различные дальности (см. приложение В).